## Slide 1
Attention 加速器 IP 设计与验证
单头注意力机制的硬件实现 · S = 8，d = 4，8-bit 有符号定点
Notes: 各位老师好，今天答辩的题目是《Attention 加速器 IP 设计与验证》。这是一个单头注意力机制的硬件实现，规模为 S=8、d=4，数据采用 8-bit 有符号定点。核心工作是用 Verilog 设计可综合的 RTL，完成从 Q/K/V 输入到 Attention 输出的全链路。

## Slide 2
01 · BACKGROUND AND PROBLEM
背景与问题
注意力机制做什么
① 打分：Q 与每个 K 做点积，衡量相关性
② 归一化：softmax 把分数转成和为 1 的权重
③ 加权：用权重对 V 加权求和，得到输出
为什么要做硬件加速
token 数增大，点积与 softmax 计算量快速上升
exp、除法在通用处理器上指令开销大
硬件并行计算 + 定点查表，可显著降低延迟
本设计规模
S = 8 个 token，d = 4 维，8-bit 有符号
实现完整 attention 通路并自写 testbench 验证
Attention 加速器 IP
02
Notes: 注意力机制分三步：Q 与 K 点积打分；softmax 把分数归一化成权重；用权重对 V 加权求和得到输出。硬件加速原因：token 数增大时计算量快速上升，exp 和除法在通用处理器上指令开销大；用硬件并行计算加定点查表，可显著降低延迟。

## Slide 3
我的学习路线
六个阶段，后面逐页展开
01
理解注意力
02
刷 Verilog
03
动手做项目
04
节拍错误
05
借助 AI 改错
06
附加内容
Attention 加速器
03 / 10
Notes: 这一页是我整个学习路线的总览，后面会按这六个阶段逐页展开。
先理解注意力机制，再刷 Verilog，然后动手做项目；中间我遇到了一个印象最深的节拍错误，就是图里标金色的第四个节点；之后借助 AI 改错，最后才真正吃透代码，现在还在学附加内容。
大家可以先记住这条主线，听的时候就知道我们走到哪一步了。

## Slide 4
补 Verilog 基础
语法阶梯
模块与端口、wire / reg、位宽
组合逻辑：assign、always
时序逻辑：时钟沿、复位
计数器、case 分支
有限状态机 FSM
两个渠道
HDLBits
在线刷 Verilog 小题，一题一个电路，写错立刻反馈
CSDN
搜语法、看讲解，照着排查报错
最容易混：阻塞 = 和非阻塞 <=；时序逻辑里要用 <=
从“能看懂”到“能自己写”
Attention 加速器
05 / 10
Notes: 理解了 Attention 之后，我发现自己还不会用 Verilog 写硬件，于是去补基础。
我主要在 HDLBits 上在线刷小题，一道题就是一个小电路，写错会立刻给反馈；遇到不懂的语法和报错，就去 CSDN 搜讲解。
我从模块端口、wire 和 reg、位宽开始，一路学到组合逻辑、时序逻辑、计数器，最后能写有限状态机。这一步让我从"能看懂代码"走到"能自己写"。

## Slide 5
PART 07 · 阶段五
借助 AI 改错
从“让 AI 改对”，到“我自己弄懂”
AI 帮我做了什么
01
读波形
看 state 沿时钟怎么跳，找出哪一拍不对
02
讲原理
非阻塞拍内先算、拍末才统一更新
03
改并行
点积展开四路乘法，一拍直接出结果
修法：去掉中转寄存器
score_buf[tok] <= q[0]*k[0]
+ q[1]*k[1]
+ q[2]*k[2]
+ q[3]*k[3];
// 四项乘积直接写进 score_buf
我把 AI 当老师，而不是答案机：它帮我定位和解释，我自己理解后动手改
Attention 加速器学习历程
08 / 10
Notes: 卡住之后，我开始借助 AI 来改错。它主要帮我做了三件事：带我读波形、看 state 沿时钟怎么跳，找出哪一拍不对；讲清楚非阻塞赋值的更新时机；最后把点积改成并行。
真正的修法是去掉中转寄存器，把四路乘积和直接写进 score_buf，一拍完成，不再有读到旧值的问题。
但我想强调的是，我把 AI 当老师而不是答案机——它负责帮我定位和解释，我自己理解之后才动手改。这样才从"改对"走到了"懂"。

## Slide 6
02 · ALGORITHM
算法三步：从打分到加权输出
1
点积打分
Q 与每个 K 做对应分量相乘再求和
2
归一化（数值稳定）
3
加权输出
L = Σ w_j，分母 L 抵消定点缩放
指数定点查表（4.4 定点，放大 16 倍）
u = xmax − score | 0 | 1 | 2 | 3 | u ≥ 4
weight w | 16 | 6 | 2 | 1 | 0
Attention 加速器 IP
03
Notes: 算法三步：点积打分；归一化时先求 xmax，再算 exp(score−xmax)，防止指数爆炸；用 weight 对 V 加权求和。4.4 定点：weight=16 代表 1.0，L 和 ACC 也按同样尺度放大，最后相除时缩放抵消。

## Slide 7
03 · WORKED EXAMPLE
手算示例：一组输入走通全流程
输入 q = [1, 2, −1, 0]
token j | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
score | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | 1 | 0 | 2
u | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1
w | 2 | 6 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6
xmax = 3 L = 34 ACC = [87, 77, 33, 63]
输出 O = [3, 2, 1, 2]
校验：87/34 ≈ 2.56→3，77/34 ≈ 2.26→2，33/34 ≈ 0.97→1，63/34 ≈ 1.85→2
Attention 加速器 IP
04
Notes: 手算示例：输入 q=[1,2,−1,0]，点积得到 score=[1,2,3,−1,0,1,0,2]，最大值 xmax=3。u=xmax−score，查 LUT 得 weight=[2,6,16,0,1,2,1,6]，L=34，ACC=[87,77,33,63]，最终 O=round(ACC/L)=[3,2,1,2]。

## Slide 8
04 · HARDWARE ARCHITECTURE
硬件架构总览：存储、计算与控制
Q Reg [0:3]
8-bit 有符号 × 4
K Buffer [0:31]
8-bit 有符号 × 32
V Buffer [0:31]
8-bit 有符号 × 32
点积 MAC
4 乘法 + 求和
Score Buffer
18-bit × 8
MAX → xmax
18-bit
LUT → Weight
4.4 定点 × 8
L 累加
4.4 定点
ACC [0:3]
20-bit × 4
Divide / L
四舍五入
O_buf → 输出
8-bit 有符号
有限状态机 FSM（10 状态）
计数器 tok_cnt / dim_cnt / q_cnt · 握手反压 valid / data_ready / done
Attention 加速器 IP
05
Notes: 硬件架构总览：左边是 Q Reg[4]、K Buffer[32]、V Buffer[32]；中间是计算引擎 DOT/MAX/EXP/UPDATE/NORM/OUTPUT；右边输出 O、out_valid、done。控制由 10 状态 FSM 实现，data_ready 用于反压。K/V 索引用 {tok_cnt,dim_cnt} 展平。

## Slide 9
05 · FINITE STATE MACHINE
状态机设计：10 个状态，三阶段流转
状态转移
IDLE → LOAD_Q → LOAD_KV
装载阶段：4 拍 Q + 32 拍 K/V
DOT → MAX → EXP → UPDATE → NEXT ↺
计算阶段：8 + 1 + 24 拍（NEXT 回 EXP）
NORM → OUTPUT → IDLE
输出阶段：1 + 4 拍，末拍 done 后回 IDLE
各状态职责
状态 | 职责
IDLE | 等 start，启动时清零累加器
LOAD_Q | 4 拍装载 Q 的 4 个分量
LOAD_KV | 32 拍装载 K/V
DOT | 每 token 1 拍，4 路并行点积
MAX | 1 拍组合比较，找 xmax
EXP | u ≥ 4 守卫，查 LUT 得 weight
UPDATE | 累加 L 与 4 路 ACC
NEXT | token 计数，回 EXP 继续循环
NORM | 除以 L，带符号四舍五入
OUTPUT | 4 拍输出，末拍 done
Attention 加速器 IP
06
Notes: 状态机共 10 个状态，分三阶段：装载阶段 IDLE→LOAD_Q→LOAD_KV；计算阶段 DOT→MAX→EXP→UPDATE→NEXT（NEXT 循环 8 次）；输出阶段 NORM→OUTPUT。DOT 里 dim_cnt=0 时赋值而非累加，避免跨 token 残留。

## Slide 10
06 · BIT-WIDTH DERIVATION
位宽推导：按最坏情况留足余量
原则：按各信号最大绝对值（8-bit 输入最大 127）推导，防止乘法与累加溢出
信号 | 含义 | 最大量级推导 | 位宽 | 格式
score | 点积结果 | 4 项乘积求和：4 × 127 × 127 = 64516 | 18-bit | 有符号
weight | 指数权重 | 最大 exp(0) × 16 = 16 | 16-bit | 4.4 定点
L | 权重之和 | 8 个权重求和：8 × 16 = 128 | 16-bit | 4.4 定点
ACC | 加权累加 | 8 项 weight×V：8 × 16 × 127 = 16256 | 20-bit | 4.4 定点
O | 最终输出 | 除以 L 后定点缩放抵消，回到原始量纲 | 8-bit | 有符号
注：4.4 定点 = 1 位整数 + 4 位小数，数值整体放大 16 倍；分子分母同放大，除法后抵消
Attention 加速器 IP
07
Notes: 位宽推导：score 是 4 项乘积求和，最大 4×127×127=64516，用 18-bit 有符号；weight 最大 16，用 16-bit 4.4 定点；L 最大 128，16-bit 够；ACC 最大 8×16×127=16256，用 20-bit 4.4 定点；O 最后回到 8-bit 有符号。

## Slide 11
07 · VERIFICATION METHODOLOGY
验证方法：三层递进，覆盖功能与时序
01
冒烟测试
2 组固定激励，验证握手与 done
打印 score/weight/L/ACC 与手算核对
02
随机测试
自动生成 100 组随机输入
与 golden_model.py 逐分量比对
03
性质校验
权重非负、和归一化，输出为 V 的凸组合
复位 / 二次任务无残值
sim.bat 编译 + 冒烟测试（固定激励）
sim_random.bat 100 组随机 + golden 逐分量比对
wave.bat GTKWave 打开波形定位时序
Attention 加速器 IP
08
Notes: 验证分三层：冒烟测试用固定激励核对 score/weight/L/ACC/O；随机测试用 Python golden_model 生成输入与 RTL 输出对比；波形检查用 GTKWave 看 state、out_valid、done、data_ready 的时序。

## Slide 12
08 · RESULTS AND LIVE DEMO
仿真结果与现场演示
> sim.bat
---- task 1 ----
[PASS] done at cycle 39
score = [1,2,3,-1,0,1,0,2]
xmax = 3, L = 34
ACC = [87,77,33,63]
O = [3,2,1,2]
---- task 2 ----
[PASS] done at cycle 39
> sim_random.bat
RANDOM TEST PASS : 100/100
现场演示（支持评委随机换输入）
01
跑 sim.bat：编译无错，done 于 cycle 39 准时拉高，内部数值与手算一致
02
跑 wave.bat：看 state 沿三阶段跳转，out_valid 持续 4 拍，done 仅 1 拍
03
现场换输入：改种子重跑 sim_random.bat，100 组仍全部 PASS
固定 + 随机激励结果均与 golden 模型一致
Attention 加速器 IP
09
Notes: 仿真结果：sim.bat 两次任务 done 均在 cycle 39 拉高，O=[3,2,1,2]，与手算一致；sim_random.bat 100 组随机测试全部通过。现场演示先跑 sim.bat，再跑 random，必要时可现场换输入。

## Slide 13
PART 09 · 进行时
现在进行时 · 收获
还在学的附加内容
01
分段线性 LUT
用更细的折线逼近指数
02
因果 Mask
让模型只看前面的 token
03
参数化
S、d 可配置，规模可扩展
三点收获
硬件思维
时钟、寄存器、非阻塞、节拍
定点思维
位宽、精度、面积的取舍
学习方法
能讲清楚，才算真懂
谢谢大家，欢迎指正
10 / 10
Notes: 学习到这里并没有结束。我现在还在看加分项，比如更精确的分段线性 LUT、让模型只看前面的因果 Mask，以及让规模可配置的参数化。
整个过程我有三点收获：一是硬件思维，理解了时钟、寄存器和非阻塞的节拍；二是定点思维，懂得位宽、精度和面积要取舍；三是学习方法，我认为能讲清楚，才算真懂。
最后谢谢大家，欢迎指正。我现在也可以现场打开代码，逐段讲给大家看。

## Slide 14
09 · CONCLUSION AND OUTLOOK
总结与展望
01
已完成
数值稳定 softmax（xmax + 定点 LUT）
10 状态 FSM + 握手反压
冒烟 / 随机 100 组全部通过
02
性能
计算阶段 39 拍，全流程约 75 拍
100 MHz 下约 0.75 μs
4 路并行点积，优于串行 99 拍
03
展望
流水线化 / 参数化 / 因果 Mask
稀疏筛选、更精细 LUT
扩展到更大规模 [256, 64]
谢谢！请各位评委批评指正
Attention 加速器 IP
10
Notes: 总结：已完成数值稳定的 softmax、10 状态 FSM+握手反压、冒烟与随机测试全部通过。展望可进一步合并 EXP/UPDATE 缩短周期、用 PWL 替代 LUT 提高精度、加入因果 Mask 或稀疏筛选、把 S 参数化以支持更大规模。

## Slide 15
10 · BONUS
加分项与扩展
• 周期优化：合并 EXP/UPDATE，计算阶段省 8 拍
• 精度优化：16 段 PWL 替代基础 LUT
• 算法优化：Online Softmax，一遍扫描完成 max + sum
• 功能扩展：Causal Mask、参数化 S、稀疏筛选
• 每个加分项均有独立 testbench 验证
Notes: 除了基础功能，我还做了几项加分项。周期优化把 EXP 和 UPDATE 合并，减少 8 个周期；PWL 用 16 段线性插值替代基础 LUT，提高指数近似精度；Online Softmax 把两遍扫描合并成一遍，省掉 S_MAX 状态，参考了 NVIDIA 2018 年的论文。另外还实现了因果 Mask、参数化 S 和稀疏筛选，分别对应自回归、可扩展性和稀疏 Attention 的需求。每个加分项都有独立的 RTL 和 testbench，可以现场跑通。